## Slide 1: Открытый урок по штукатурно-малярному делу
«Отливки из гипса»
Учитель: Шнейдер О.И.

## Slide 2: Гипс
Гипс - то порошок белого цвета.
Гипс получают из гипсового камня.
Гипсовый камень - это полезное ископаемое, которое добывают в шахте.
Обжигают в специальных печах при высоких температурах и после этого измельчают, получая строительный материал под названием гипс.

## Slide 3: Свойства гипса
Белый цвет;
Небольшая объемная масса;
Способность твердеть
после смешивания с водой;
Возможность придания
твердеющему составу любой формы;
Хорошая огнестойкость;
Хорошие экологические характеристики.

## Slide 4: Недостатки гипса
К недостаткам гипса относят низкую водостойкость, низкую прочность.
При увлажнении изделия из гипса теряют прочность и разрушаются. Для придания водостойкости и прочности в гипсовое тесто добавляют различные добавки или готовые изделия пропитывают специальными растворами.

## Slide 5: Изделия из гипса
Лепные изделия из гипса являются великолепным украшением различных зданий и помещений. Ими украшают дворцы культуры, метрополитены, вокзалы.
Благодаря способности быстро приобретать прочность, и нужную форму и исключительной экологической чистоте велика роль гипса и в медицине
Различные формы гипса применяются в стоматологии для изготовления слепков зубов и челюстей. Его также используется в ортопедической практике для изготовления гипсовых шин.
На сегодняшний день большой популярностью пользуются садовые фигурки из гипса. Они хорошо переносят жару и дождь, устойчивы к снегу и холоду. Из гипса можно сделать очень много красивых игрушек и рамочек для семейных фотографий, а рамка, для фотографий сделанная своими руками хороший подарок для друзей и близких.

## Slide 8: Гипсовая отливка
Отливка - это заготовка или уже готовое изделие, полученное при заливке жидкого материала в литейную форму. Нашу отливку мы будем заливать из гипсового раствора.

## Slide 9: Игра: «Назови лишнее»
Назовите лишнее:
(Гипс, вода, емкость для раствора, ложка, форма, масло, терка, клей).

## Slide 10: Изготовление гипсовых отливок
1 Подбор формы
2 Смазка формы
3 Приготовление гипсового раствора
4 Заполнение формы раствором
5 Разравнивание раствора

## Slide 11: Правила техники безопасности.
1. Надеть спецодежду.
2. Организовать рабочее место
3. Начинать работу только с разрешения учителя
4. Размешивать раствор нужно осторожно
5. После окончания работы убрать рабочее место.
6. Вымыть руки после работы.

## Slide 12: Практическая работа

## Slide 17: Спасибо за
внимание!!!